T E C H N I C K Á   S P R Á V A

NÁZOV STAVBY:       Dostavba domu nádeje Oľšavce

MIESTO STAVBY:      k.ú. Oľšavce parc. č. CKN 19

STAVEBNÍK:               Obec Oľšavce, Oľšavce 9, 086 46 Hankovce

VYPRACOVAL:          Ing. Jozef Hankovský, Sveržov 105, 086 02 Gaboltov

DÁTUM:                       09/2019

TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby a stavebníka

Identifikačné údaje

Názov stavby: 	Dostavba domu nádeje Oľšavce

Miesto stavby: 	obec Oľšavce, parcela. č. CKN 19

Okres: 	Bardejov

Kraj: 	Prešovský

Stavebník: 	Obec Oľšavce, Oľšavce 9, 086 46 Hankovce

Vypracoval: 	Ing. Jozef Hankovský, Sveržov 105, 086 02 Gaboltov

Charakter stavby:	Významná obnova

Účel stavby:	Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti objektu

Zlepšenie estetického vzhľadu objektu

Zrealizovanie odkvapového chodníka

Dostavba objektu a spevnenej plochy

Súhrnný prehľad kapacitných údajov

Zastávaná plocha: 	117,02 m2

Podlahová plocha: 	90,65 m2

Zateplenie fasády: 	132,15 m2

Zateplenie sokla: 	12,90 m2

Plochá odkvapového chodníka:	16,80 m2 (dĺžka chodníka 33,6m)

Základné údaje charakterizujúce stavbu

- Samostatné stojací objekt.

- Jednopodlažná budova so závetrím a prístreškom.

- Zastrešenie objektu je sedlovou strechou. Krov je drevený hambalkový so sklonom strešných rovín 28°.

- Strešná krytina asfaltový šindeľ.

Prehľad východiskových podkladov

Východiskom pre vypracovanie dokumentácie boli potreby obce, požiadavky investora a obhliadka objektu.

- Zdôvodnenie stavby

V súčasnosti je objekt rozostavaný, zateplením obvodového plášťa sa dosiahne zlepšenie tepelno-technických vlastnosti, estetického vzhľadu objektu a dokončenie rozostavanej stavby.

- Stavebno-technická časť

Jestvujúci stav

Dom nádeje v obci Oľšavce je samostatne stojaci objekt na parcele CKN 19. Jedná sa o rozostavanú jednopodlažnú stavbu zastrešenú sedlovou strechou so strešnou krytinou z asfaltového šindľa. Obvodové múry sú z pórobetónových tvárnic PORFIX hr. 300mm. Vstup do objektu je zo strany juhovýchodnej. Dispozične je členený na osem miestnosti a pozostáva zo zádveria, obradnej siene, miestnosti pre vozík, skladu, miestnosti pre kňaza, chodby wc muži a wc ženy. Dom nádeje je navrhnutý, aby svojim vzhľadom zapadal do okolitého prostredia a nerušil ho.

Búracie práce

- Demontáž dažďových zvodov a oplechovania strechy

- Demontáž parapetov (oplechovania okien)

Nový stav

Stavebné úpravy budú pozostávať z:

- Zateplenie objektu certifikovaným zatepľovacím systémom

- Silikónová omietka fasády

- Zateplenie sokla certifikovaným systémom s použitím XPS polystyrénu

- Mozaiková omietka sokla

- Realizácia nového odkvapového chodníka

- Realizácia nového odkvapového systému

- Realizácia spevnenej plochy pred vchodom do domu nádeje

Skladby konštrukcií:

Certifikovaný kontaktný zatepľovací systém, zateplenie fasády hrúbka muriva 300 mm

- Očistenie WAP

- Vyrovnanie podkladu lepidlom al. hrubou maltou

- Lepenie izolantu, spotreba 6kg/m2

- Fasádne izolačné dosky na báze EPS hr. 100mm

- Kotvenie hmoždinami v počte min. 6ks/m2

- Stierkovací tmel, spotreba 8kg/m2

- Sklotextilná sieťovina, spotreba 1,1m2/1m2

- Penetrácia pod omietku – tónovaná v odtieni omietky

- Silikónová omietka hladená hr. 1,5mm, hrúbka zrna 1,5mm spotreba 2,5kg/m2

Certifikovaný kontaktný zatepľovací systém zateplenie fasády sokel – hr. muriva 300mm

- Očistenie WAP

- Vyrovnanie podkladu lepidlom al. hrubou maltou

- Lepenie izolantu, spotreba 6kg/m2

- Fasádne izolačné dosky na báze XPS hr. 70mm

- Kotvenie hmoždinami v počte min. 6ks/m2

- Stierkovací tmel, spotreba 6kg/m2

- Sklotextilná sieťovina, spotreba 1,1m2/1m2

- Penetrácia pod mozaikovú omietku

- Mozaiková omietka

Odkvapový chodník:

Chodník je priamy, určený pre chránenie fasády pred zašpinením od dažďovej vody.

Odkvapový chodník bude prevedený osadením záhradného obrubníka 250/50/1000 do betónového lôžka z vonkajšej strany a z vnútornej strany bude stená obložená nopovou fóliou. Priestor medzi obrubníkom a nopovou fóliou sa zásype premývaným riečnym kameňom.

Spevnená plocha:

Zámková dlažba .....................................60 mm

Drvené kamenivo FR 4-8mm..................40 mm

Drvené kamenivo FR 16-32mm.............150 mm

Spolu:                                                      250 mm

Konštrukcia chodníka a spevnených plôch bude po stranách lemovaná betónovými obrubníkmi 1000/200/50mm do betónového lôžka. Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu 42 MPa.

Odvodnenie

Odvodnenie navrhovaného spevnenej plochy sa prevedie priečnym a pozdĺžnym sklonom, zvedenie vody bude  na spevnenú pláň.

3. Hodnotenie predpokladaných vplyvov činností na životné prostredie

5.1 Ochrana životného prostredia

Z hľadiska ochrany ovzdušia:

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. búracie práce, zemné práce) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. zariadenia na úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť)

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách

Z hľadiska ochrany pred hlukom:

- zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy

- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov

- zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel:

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu siete

Z hľadiska ochrany zelene:

- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy

Počas stavebnej činnosti bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať:

- zákon 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

- vyhláška 310/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov

- vyhláška 129/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

- Zákon 529/2002 Z.z. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

5.2 Odpadové hospodárstvo

Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vniknutými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté:

- zákon 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

- vyhláška 310/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov

- vyhláška 129/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.

- Zákon 529/2002 Z.z. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Nakladanie s odpadni vznikajúcimi počas výstavby a počas prevádzky

Nekontaminované (0 – ostatné) a kontaminované (N – nebezpečné) odpady zo staveniska.

V zmysle vyššie uvedených vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR sú odpady vznikajúce prácami v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | N |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 0 |
| 17 01 01 | Betón | 0 |
| 17 01 02 | Tehly | 0 |
| 17 02 01 | Drevo | 0 |
| 17 02 02 | Sklo | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | 0 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | 0 |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 0 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 | 0 |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 0 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | 0 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | 0 |

Stavebné sute vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku do lokality určenej miestnym úradom.

Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok. V prípade, že takéto látky budú identifikované, bude s odťaženými znečistenými zeminami nakladané ako s nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (napr. železo, káble) resp. odvážané do recyklačných centier (napr. betón).

Stavebné sute

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom, ktorá má v zmysle Zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch vydané súhlasné rozhodnutie.

Zemina

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácií chodníkov bude priebežne odvážaná zo staveniska na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác, do zahájenia výstavby. Stiahnutá ornica bude odvezená na určenú skládku, resp. použitá v rámci terénnych a sadových úprav.

Likvidácia komunálnych odpadov

Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia na riadenú skládku, ktorej polohu spresní, v Zmluve o dielo, likvidátor so správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu).

Odpady zo stavebnej výroby – ich likvidácia

Pri realizácii stavby objektu vzniknú odpady, ktoré sa budú zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov. Odpad sa zabezpečí pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. Nakladanie a likvidácia odpadov počas realizácie stavby sa vykonáva podľa dohôd s dodávateľom stavby a jeho zmluvnými firmami, zaoberajúcimi sa likvidáciou odpadov.

Na uskladnenie odpadu zo stavebnej výroby sa použije veľkokapacitný kontajner, ktorý sa po naplnení odváža na skládku odpadov na to určenú podľa dojednania so zhotoviteľom stavby.

Odpady delíme na nebezpečný – N a ostatný – O. Odpady vznikajúce pri stavebných činnostiach sú len ostatné – O. Odpad z obalov stavebných hmôt podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. je zatriedený do skupiny odpadov.

Ing. Jozef Hankovský